- Профессиональные компетенции для выполнения конкурсного задания:

- Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу.

- Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения, водоотведения, отопления.

- Описание конкурсного задания:

Подготовлены четыре рабочих площадки  для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения и системы канализации К1, отопления ( полипропиленовые трубы d 20мм, шаровые краны, фитинги, радиатор БМ500 , шуруповерт, саморезы, фанерные сети, труба ПВХ канализации). Участникам будет предложено смонтировать систему холодного и горячего водоснабжения, систему водоотведения К1 и отопления.

2.1. Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения:

От стояков системы холодного и горячего водоснабжения  подвести подводки В1 и Т3 к водоразборной арматуре (к смесителю для мойки) с установкой запорной арматуры

(шаровый кран).

2.2. Монтаж системы водоотведения К1:

Монтаж поэтажного отвода системы канализации К1 из труб ПВХ.

2.3. Монтаж системы отопления :

Установка радиатора БМ500 с монтажом прямой и обратной линии, монтаж запорно-регулирующих кранов.

Общее время на выполнение сантехнических работ – 1ч.30мин..

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- Монтаж радиатора БМ500 (Биметал)

- Установка запорно-регулирующих кранов;

- Монтаж прямой и обратной линии отопления из труб ПП;

- Монтаж труб ПП систем холодного и горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры в виде шаровых кранов;

- Установка ПВХ труб водоотведения, монтаж поэтажного отвода системы канализации.

Оборудование четырех конкурсных мест участников:

Для системы водоснабжения

- полипропиленовые трубы «Рандом сополимер» d=20мм – 20м

отводы – 8шт;

тройники – 12шт;

средства крепления – 40шт.

- Запорная арматура  в виде шарового крана -  12шт. .

Для системы канализации К1

- Трубы ПВХ для системы канализации d=50мм – 6м.

- Фасонные канализационные части:

отводы d=50мм – 4шт;

тройник 50*50 – 4шт;

хомут – 8шт для труб d=50мм

- Переходники – 4 шт.

- Термический аппарат для сварки пластиковых труб – 4т.

- Ревизия канализационная для труб ПВХ - 4 шт.

Для системы отопления

Радиатор БМ500 – 4шт.

Труба d=20мм     -12 м.

Запорно-регулирующий кран – 8шт.

Хомут крепления d=20    - 8шт.

Критерии оценки практического задания по компетенции «Сантехнические работы»

| № п/п | Критерии, субкритерии, аспекты | Наивысший балл | Участник Земский А. | Участник Хрящев С. | Участник Корнеев А. | Участник Горюнов А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения | 30 |  |  |  |  |
|  | соблюдение правил техники безопасности при монтаже систем | 1 |  |  |  |  |
|  | соблюденияеправил техники безопасности при работе с термическим аппаратом для сварки полипропиленовых труб | 1 |  |  |  |  |
|  | последовательность выполнения работ | 5 |  |  |  |  |
|  | выполнение натурных замеров | 3 |  |  |  |  |
|  | согласно натурным замерам выполнения заготовок труб для монтажа | 2 |  |  |  |  |
|  | Выполнение монтажа систем водоснабжения | 10 |  |  |  |  |
|  | плотность соединений труб между собой и арматурой | 5 |  |  |  |  |
|  | прямолинейность прокладки и отсутствие изломов участков трубопроводов | 3 |  |  |  |  |
|  | Монтаж системы водоотведения К1 | 30 |  |  |  |  |
|  | соблюдение правил техники безопасности при монтаже систем | 2 |  |  |  |  |
|  | последовательность выполнения работ | 6 |  |  |  |  |
|  | выполнение натурных замеров | 3 |  |  |  |  |
|  | согласно натурным замерам выполнения заготовок труб для монтажа | 3 |  |  |  |  |
|  | выполнение монтажа систем водоотведения. | 5 |  |  |  |  |
|  | плотность соединений труб между собой. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж системы отопления | 30 |  |  |  |  |
|  | соблюдение правил техники безопасности при монтаже систем | 1 |  |  |  |  |
|  | соблюдение правил техники безопасности при работе с термическим аппаратом для сварки полипропиленовых труб | 1 |  |  |  |  |
|  | последовательность выполнения работ | 5 |  |  |  |  |
|  | выполнение натурных замеров | 3 |  |  |  |  |
|  | согласно натурным замерам выполнения заготовок труб для монтажа | 2 |  |  |  |  |
|  | выполнение монтажа систем отопления | 10 |  |  |  |  |
|  | плотность соединений труб между собой и арматурой | 5 |  |  |  |  |
|  | Монтаж радиатора | 5 |  |  |  |  |
|  | прямолинейность прокладки и отсутствие изломов участков трубопроводов | 3 |  |  |  |  |

1 место- ___________________________ЯГК

Эксперт _________________Нечипорук О.Л.   Эксперт_________________Щеглов И.А.

За досрочное выполнение работы начисляются дополнительные баллы в количестве 1 балл за каждые 10 минут, но не более 5 баллов.

При выполнении задания участник  должны руководствоваться правилами охраны труда. Участники, не соблюдавшие требований по охране труда, будут дисквалифицированы.