Введение.

1.1.1 Название профессиональной компетенции:

Сварочные технологии

1.1.2. Описание профессиональной компетенции

Электросварщики ручной дуговой и частично механизированной сварки

это   специалисты,   которые   обладают   практическими   навыками   для

профессионального   выполнения   работы.   Для   достижения

соответствия качественным требованиям электросварщики должны уметь читать чертежи, знать  стандарты  и  маркировки,  применять  необходимые  сварочные  технологии  и разбираться  в  характеристиках  материалов,  учитывая,  что  для  проведения различных  видов  сварочных  работ  требуются  различные  материалы.  Также  они должны  знать  и  соблюдать  правила  охраны  труда  при  проведении  сварочных работ.

1.2. Область применения

1.2.1.  Каждый  эксперт  и  участник  обязан  ознакомиться  с  данным

Конкурсным заданием, которое  изображено на чертеже.

- Описание конкурсного задания:

Выполните все операции технологического процесса сборки и сварки данной конструкции, согласно  эскиза (эскиз прилагается) по ГОСТ 5264-80.

Участник представляет полностью собранные контрольные образцы экспертам.

Образцы для сварки состоят из 1 пластины 100х100 х5 СТ-3 и  4 пластин 150х50 х5 мм СТ-3,  которые свариваются в вертикальном положении. Конструкция при сварке поворачивается вокруг оси. Кантовать конструкцию нельзя.

Осуществить контроль сварных швов путем внешнего осмотра по критериям оценки.

### Гост 5264 80 ручная дуговая сварка.

Сварка — один из наиболее прогрессивных способов соединения составных частей изделия — имеет значительные преимущества перед литьем и соединением заклепками. Чаще всего сварочные работы выполняют с использованием электродов плавящегося типа. Чтобы выполнить такие работы с деталями из углеродистых сталей, как правило, выбирают электроды МР-3.

## Характеристики электродов МР-3.

Нормативными документами, по которым производят электроды марки МР-3, являются ГОСТ 9466 и 9467.

По требованиям последнего стандарта, данные изделия причисляются к типу Э46. Использовать их рекомендуется для сваривания деталей, изготовленных из углеродистых, конструкционных и низколегированных сталей, которые имеют показатель механического сопротивления разрыву (временного), не превышающий 50 кгс/мм 2, что соответствует 490 МПа. Сваривать такими электродами можно детали, толщина которых находится в интервале 3–20 мм.

Изделия марки МР-3 отличаются следующими технологическими характеристиками:

- сварочная дуга зажигается легко и характеризуется высокой устойчивостью горения;

- легкое формирование сварного шва;

- минимальное разбрызгивание металла;

- шлаковая корка, формирующаяся на поверхности шва, легко отделяется;

- повторное зажигание дуги также происходит легко;

- сварочные работы, выполняемые с помощью электродов МР-3, характеризуются высокой производительностью, а также качеством получаемого шва.

### Основные движения торца электрода.

При ручной сварке важным показателем является степень необходимых усилий (количество наплавленного металла) для выполнения соединения.

Длина дуги должна соответствовать диаметру электрода и его марке, но в основном составляет 0,5—1,2 его диаметра. Значительные отклонения от данного условия приводят к образованию дефектов:

- увеличение дуги — вызывает снижение глубины провара шва, порообразование в соединении и увеличение разбрызгивания металла;

- уменьшение дуги — вызывает короткое замыкание и ухудшение условий формирования шва.

Общее время на выполнение задания  – 2 часа.

2.Оборудование одного конкурсного  участника.

- Металлическая щётка

- Электрод МР-3

- Молоток- шлакоотделитель.

- Пластины СТ-3  -  5 шт.

- Очки защитные.

- Разметчики (керн, чертилка)

- Стальная линейка - 30 см

- Пассатижи (плоскогубцы)

- Угольник металлический

3.Критерии оценки практического задания по компетенции «Сварочные  технологии »

| № п/п | Критерии | Да/нет | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение охраны труда |  | 1 |
|  | Смещение пластин при сборке |  | 1 |
|  | Нарушение технологии сварки ГОСТ5264-80 |  | 1 |
|  | Брызги на поверхности сварочных деталей |  | 1 |
|  | Следы ожога дугой |  | 1 |
|  | Заполнение при сварке углового шва полностью |  | 1 |
|  | Поры на поверхности шва |  | 1 |
|  | Наличие подрезов на деталях, глубина приплавленного подреза не более 0,5 мм |  | 1 |
|  | Катер равен толщине сварного металла допуск + 1 мм |  | 1 |
|  | Ширина шва постоянная допуск 1,5 мм |  | 1 |
|  | Угловое соединение сварочных швов сформированы правильно |  | 1 |
|  | Отсутствуют видимые включения |  | 1 |
|  | Угловые соединения шва имеют радиальную поверхность |  | 1 |
|  | Избыточное проплавление |  | 1 |
|  | Проверка на герметичность пройдена |  | 5 |
|  | Всего |  | 19 |

Эксперт ______________________________________Пакин В.С.

При выполнении задания участник  должен  руководствоваться правилами охраны труда. Участники, не соблюдавшие требований по охране труда, будут дисквалифицированы.